ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИПРЯМЛЯННІ ТА ЗГИНАННІ
ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ Й ДРОТУ

1.	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

- Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

- Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

- Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок.

- Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

- Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

2.	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

- Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

- Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

- Використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму.

- Оберігайте руки від поранень, користуючись рукавицями.

- Надійно закріплюйте оправку на кришці верстака або затискуйте в лещатах.

- Не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших.

- Утримуйте робоче місце в чистоті.

- Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

2.9.	Інструменти загального користування беріть із дозволу вчителя і відразу після користування повертайте їх.

3.	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

- Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

- Приведіть інструменти у справний стан.

- Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

- Покладіть інструменти в порядок, установлений учителем.

- Приведіть до ладу свій одяг і залиште майстерню з дозволу вчителя.

- Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.